ООО «СП Профиль»

Московская область, г. Сергиев Посад

Пр-кт Красной Армии, д. 212 б

Тел. 8-905-568-98-86, 8-926-909-56-32

spprofil@mail.ru

www.sp-profil.ru

МОНТАЖ ПРОФНАСТИЛА

Основанием под кровлю из металлического профнастила должна быть обрешетка из антисептированных досок или стальные прогоны (при высоте гофры не менее 40 мм). 
        Наиболее целесообразно кровлю из профнастила применять в зданиях с длиной ската до 12 м. Если по скату укладываются несколько листов, то горизонтальный нахлест принимается в зависимости от угла наклона кровли (табл. 1). 

Таблица 1. Величина нахлеста

| Угол наклона кровли | Горизонтальный нахлест, Нг, мм |
| --- | --- |
| До 14˚ | 200 и более |
| 15-30˚ | 150-200 |
| Свыше 30˚ | 100-150 |

Рис. 1 Карниз кровли из профнастила

Нг – нахлест горизонтальный 
Кс – карнизный свес

Горизонтальный и вертикальный нахлест профнастила при уклоне до 12˚ рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками.

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФНАСТИЛА

Крепление профнастила между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной шайбой из неопреновой резины. 
     Для крепления профнастила к обрешетке в нижнюю гофру используются саморезы 4,8х28…40. При монтаже конька крепление его необходимо производить через верхнюю гофру, тогда длина самореза подбирается исходя из высоты профиля.

Рис. 2 Крепление кровли из профнастила

L=H+L1+L2, (мм) 
Где H – высота профиля профнастила, мм 
L1 = 25…30 мм – длина резьбовой части, которая входит в деревянную обрешетку 
L2 = 4 мм – толщина уплотнительной прокладки и шайбы

ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Профнастил надежно защищает дом от наружной влаги. Однако, капли воды и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие при его некачественном монтаже, малом угле наклона крыши или при экстремальных погодных условиях (сильный ветер или косой ливень). В жилых помещениях также постоянно выделяется внутренняя влага в результате жизнедеятельности людей, животных, растений и т. д. 
     В условиях нашего климата при строительстве и эксплуатации домов большое значение приобретает борьба с конденсатом. Неправильное устройство паро- и гидроизоляции приводит к тому, что влага, содержащаяся в виде пара в воздухе теплого помещения, проникает в конструкцию крыши, следствием чего является выделение конденсата, образование плесени, увлажнение стропил и обрешетки, промерзание крыши и порча внутренней отделки. 
     В кровельных системах предусмотрено создание вентиляционных зазоров и установка гидроизоляционной паропропускаемой пленки для удаления как внутренней влаги, так и наружной, проникшей под кровлю из атмосферы, что обеспечивает долгий срок службы кровли и всего здания. Благодаря вентиляции профнастил не будет нагреваться со стороны здания, и снег, лежащий на крыше, будет равномерно таять на солнце.

Рис. 3 Укладка гидроизоляционной пленки 

Гидроизоляционную пленку укладывают горизонтально, от карниза к коньку с нахлестом 100…150 ммм и провисом пленки между стропилами около 20 мм, затем герметично соединяют внахлест с проклейкой стыков клейкой лентой (Рис. 3 и Рис. 4)

Рис. 4 Укладка гидроизоляционной пленки и обрешетки

1 – стропильная нога 
2 – гидроизоляция 
3 – стропильная планка (брус конробрешетки) 
4 – обрешетка. 

     Для гидроизоляции подкровельного пространства нежилых строений можно использовать толь, рубероид, пергамин по обрешетке из досок 20…25 мм. 
     Для проветривания подкровельного пространства между пленкой и обрешеткой нужно оставлять вентиляционный зазор 40…50 мм. Для беспрепятственного прохода воздушного потока через конек гидроизоляционная пленка должна не доходить до конька 40…50 мм (Рис. 5), а между коньком и уплотнителем конька необходимо оставить зазор «К».

Рис.5 Утепленная кровля

1 – профнастил (металлочерепица) 
2 – обрешетка 
3 – уплотнитель коньковый 
4 – конек 
5 – гидроизоляционная паропропускающая пленка 
6 – стропильная планка (брус контробрешетки) 
7 – стропильная нога 
8 – утеплитель 
9 – паронепропускающая пленка 
10 – потолочная рейка 
11 – гипсокартон, вагонка 
а – продкровельная вентиляция 
б – вентиляция между утеплителем и гидроизоляционной пленкой

ОБРЕШЕТКА И МОНТАЖ ПРОФНАСТИЛА

По стропилам на уложенный гидроизоляционный материал прибиваются стропильные планки толщиной 40…50 мм, а к ним – антисептированные доски обрешетки. Особенности укладки профнастила в зависимости от угла наклона кровли показаны в таблице 3. 

Таблица 3

| Профнастил | Угол наклона кровли, град. | Толщина листа, мм | Шаг обрешетки | Особенности монтажа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-10, С-20 | до 15˚ | 0,5 | Сплошная обрешетка | Желательный нахлест в две гофры |

Крепление профнастила к обрешетке желательно производить в нижней части гофры (Рис.2) Количество саморезов 5-7 штук на квадратный метр.

ФРОНТОННЫЙ СРЕЗ

Рис. 6 Поперечный разрез фронтона

1 – ветровая рейка 25х80 мм

Оформление фронтона с помощью «ветровой» планки

Рис. 7 Крепление ветровой планки 
1 – «ветровая» планка 
2 – саморез 
Крепление «ветровой» планки осуществляется саморезами с шагом 200-300 мм с поперечным нахлестом между планками 100-150 мм.

ПРОДОЛЬНОЕ И ПОПЕРЕЧНОЕ ПРИМЫКАНИЕ СКАТА

К СТЕНЕ

Рис. 8 Продольное примыкание ската к стене 

Угловая планка крепится с шагом 200-300 мм и с нахлестом между планками 100-150 м.

Рис. 9 Поперечное примыкание ската к стене

Угловая планка при поперечном примыкании к стене крепится с шагом 200…300 мм и с нахлестом между планками 150 мм.

ОФОРМЛЕНИЕ КОНЬКА

Коньковый элемент начинают укладывать со стороны противоположной преобладанию ветров и дождей. Например, для города Сергиев Посад преобладающие ветра – западные, поэтому укладку конькового элемента желательно начинать с восточной стороны. 
     Коньковые элементы укладываются с нахлестом 150…200 мм и крепятся саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов определяется а зависимости от высоты профнастила (см. параграф 1). 
Шаг крепления 200…300 мм.

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ КОНЬКА

Рис. 10 Крепление конька

1 – конек 
2 – саморез 
3 – уплотнитель коньковый 
4 – обрешетка 
К – вентиляционный зазор 
При небольших углах наклона кровли целесообразно применение на коньке уплотнительной прокладки, чтобы не попадала вода под конек при косом дожде и сильном ветре. При установке уплотнительной прокладки необходимо оставлять вентиляционный зазор между коньком и уплотнительной прокладкой (Рис. 10).

После окончания монтажа кровля должна быть тщательно осмотрена, на ней не должно остаться никаких посторонних предметов, а также металлической стружки или стальных обрезков.